## Slide 1: 古代人是怎样计时的？
回顾

## Slide 2
缺点：阴天、夜晚不能使用。
缺点：粗细要均匀、不能有风 吹等干扰因素。
缺点：不停地翻倒。

## Slide 3
在古代，人们还曾利用水来计时，他们是怎样设计这种计时工具的呢?
日晷和圭表，以及香火一类的燃烧钟仍然有一定的局限性，这促使人们继续探索更精准的计时工具——水钟。

## Slide 5
探索1
水流速度均匀吗？

## Slide 6
观察水流的速度
注意事项：
加水200毫升，
入水时手堵孔。
仔细观察流水，
描述现象准确。
探索1

## Slide 7
你观察到的水流是怎样的？
探索1

## Slide 8
水流速度是不均匀的！
开始时，水流像一条线
最后，水流像断线的珠子
探索1

## Slide 9
测量水流速度的变化
怎么测量？
探索2

## Slide 10
探索2
相同时间内流出水的体积
相同体积的水流出所需的时间

## Slide 11
探索2
小小设计师
测量水流速度的变化设计图
相同体积的水流出所需的时间

## Slide 12
探索2
器材改进
第一个10毫升
第二个10毫升
第三个10毫升

## Slide 13
探索2
水流量 | 推测时间（秒） | 实际所需时间（秒） |  | 
 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次
第一个10毫升 |  |  |  | 
我发现 |  |  |  | 
10秒
14秒

## Slide 14
注意事项：
（1）观察时应平视液面。
（2）打开开关时同步计时。
（3）每次都得加水至30ml再进行实验！
（4）观察员，记录员，计时员，操作员分工明确。
探索2

## Slide 15
探索2
水流量 | 推测时间（秒） | 实际所需时间（秒） |  | 
 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次
第一个10毫升 |  |  |  | 
我发现 |  |  |  | 
初始水位高度和孔径不变，流出相同水量所需的时间一致
10秒
14秒
14秒
14秒

## Slide 16
针筒内第二个10毫升，第三个10毫升水流出，分别需要多少时间？
探索2
第一个10毫升
第二个10毫升
第三个10毫升

## Slide 17
注意事项：
（1）先预测，再实验； （2）入水时，口堵住；
（3）读数时，视线平； （4）计时器，分段计；
（5）相配合，实验成； （6）细观察，记数据；
（7）众分析，得结论。
探索2

## Slide 18
水流量 | 推测时间（秒） | 实际所需时间（秒） |  | 
 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次
第一个10毫升 |  |  |  | 
第二个10毫升 |  |  |  | 
第三个10毫升 |  |  |  | 
我发现 |  |  |  | 
随着针筒内水位的下降，水流速度越来越慢。
探索2
10秒
14秒
14秒
14秒

## Slide 19
水流量 | 推测时间（秒） | 实际所需时间（秒） |  | 
 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次
第一个10毫升 |  |  |  | 
第二个10毫升 |  |  |  | 
第三个10毫升 |  |  |  | 
我发现 |  |  |  | 
随着针筒内水位的下降，水流速度越来越慢。
探索2
10秒
10秒
10秒
14秒
14秒
14秒
17秒
31秒
17秒
17秒
31秒
31秒

## Slide 20
1. 水流的速度是均匀的吗？怎样才能让水以均匀的速度往下流？
水流的速度是不均匀的。
保持初始水位的高度不变，水流的速度就不会改变。
研讨

## Slide 21
古人是怎样控制水以均匀的速度往下滴的？
盛水漏斗中的锥体是用来控制流水孔的大小的，
盛水漏斗边上的泄水孔是用来保持水位不变的。
研讨

## Slide 22
小结
1.水流可以用于计时，当孔径大小和初始水位高度不变时，流出相同多的水所需的时间也相同。
2.水位高低的变化会引起水流速度的变化。水位高时，水流速度快；水位低时，水流速度慢；水位保持不变时，水流速度也保持不变。
本节课我学会了

## Slide 23
要求：
水流的速度均匀！
拓展
制作一个水钟

## Slide 24
感
谢